## Slide 1
第 2 讲：控制器内核、状态机与步态调度
把 `Controller.run()`、状态切换和 gait 时间组织讲成观众能真正复述的骨架。
项目导向 · 代码导向 · 可录制初稿
适合：源码讲解型 B 站课程
素材来源：当前仓库 `src/`、`pupper/`、`sim/`
讲法：架构图 -> 源码 -> 演示 -> 作业
用途：正式课件结构稿，可继续美化
lecture02_controller_state_gait · StanfordQuadruped B 站课程

## Slide 2
本讲目标
01
看懂 `Controller.run()` 为什么是整个项目的控制中枢。
理解 `BehaviorState` 与 `activate/trot/hop` 事件关系。
看懂 `GaitController` 怎样用 tick 切分步态相位。
讲清楚对角小跑的接触表为什么能形成 trot。
lecture02_controller_state_gait · 第 1 页

## Slide 3
`Controller.run()` 在做什么
02
先根据事件更新行为状态。
根据 `REST / TROT / HOP / FINISHHOP` 进入不同控制分支。
`TROT` 分支内部再调用 `step_gait()` 做腿级路由。
最后统一落到逆运动学和 `state.joint_angles`。
lecture02_controller_state_gait · 第 2 页

## Slide 4
行为状态机怎么讲最清楚
03
状态集合
`DEACTIVATED`
`REST`
`TROT`
`HOP`
`FINISHHOP`
事件集合
`activate_event`：激活/失活切换。
`trot_event`：站立与小跑切换。
`hop_event`：触发简化跳跃过程。
事件来自实机手柄层或仿真任务层。
lecture02_controller_state_gait · 第 3 页

## Slide 5
三条最重要的切换规则
04
`activate_event`：`DEACTIVATED <-> REST`。
`trot_event`：`REST <-> TROT`，也允许跳跃相关态切回 `TROT`。
`hop_event`：`REST -> HOP -> FINISHHOP -> REST`。
这一层决定宏观模式，不直接决定单腿轨迹。
lecture02_controller_state_gait · 第 4 页

## Slide 6
`TROT` 分支主链
05
先做 gait 路由，再做姿态补偿，最后做 IK。
这里是后面第 3 讲理解足端与 IK 的入口。
state.foot_locations, contact_modes = self.step_gait(state, command) rotated_foot_locations = euler2mat(command.roll, command.pitch, 0.0) @ state.foot_locations (roll, pitch, yaw) = quat2euler(state.quat_orientation) rmat = euler2mat(roll_compensation, pitch_compensation, 0) rotated_foot_locations = rmat.T @ rotated_foot_locations state.joint_angles = self.inverse_kinematics(rotated_foot_locations, self.config)
lecture02_controller_state_gait · 第 5 页

## Slide 7
`step_gait()` 的本质
06
每条腿单独判断当前 `contact_mode`。
`contact_mode == 1` 走 `StanceController`。
`contact_mode == 0` 走 `SwingController`。
这说明控制器是“腿级混合控制”，不是一条统一轨迹全局广播。
lecture02_controller_state_gait · 第 6 页

## Slide 8
步态时间基准
07
参数
`dt = 0.01`
`overlap_time = 0.10`
`swing_time = 0.15`
`num_phases = 4`
推导结果
`overlap_ticks = 10`
`swing_ticks = 15`
`phase_ticks = [10, 15, 10, 15]`
`phase_length = 50`
lecture02_controller_state_gait · 第 7 页

## Slide 9
对角小跑的接触表
08
`FL + BR` 一组，`FR + BL` 一组。
两组对角腿交替摆动，这就是 trot 的核心时间结构。
FR: 1 1 1 0 FL: 1 0 1 1 BR: 1 0 1 1 BL: 1 1 1 0
lecture02_controller_state_gait · 第 8 页

## Slide 10
建议现场演示命令
09
让观众看到行为状态和任务状态是怎样进入 `TROT` 的。
重点不是速度，而是状态切换和 gait 节律。
python sim/run_floating_base.py --duration 8 --mode trot --settle 1.0 --no-plots python sim/run_floating_base.py --duration 8 \ --task-sequence "rest:1.0,trot:4.0,rest" --no-plots
lecture02_controller_state_gait · 第 9 页

## Slide 11
本讲收束
10
状态机决定宏观模式。
gait 决定每条腿此刻属于 stance 还是 swing。
`ticks` 是统一时间基准。
下一讲进入 `StanceController / SwingController / IK` 细节。
lecture02_controller_state_gait · 第 10 页